А10-1.  На рисунке показано взвешивание на весах шариков из разных материалов. Расположи цвета шариков в порядке возрастания их плотности.

1) оранжевый – синий - зелёный

2) зелёный – оранжевый - синий

3) зелёный – синий - оранжевый

4) синий – оранжевый – зелёный

А10-2.  По показаниям приборов рассчитайте массу стального шарика. Плотность стали 780 кг/м3

1) 19, 5 г				2) 195 г

3) 1,95 г				4) 1,95 кг

А10-3.  Если тело 2 имеет массу m2 = 100 г, а расстояния S1 = 60 см и S2= 30 см, то масса тела 1 равна

1) 50 г						2) 100 г

3) 180 г					4) 200 г

А10-4.  Сравните плотности изображенных на рисунке тел А и В:  ρА  и ρВ

1) ρА  > ρВ

2) ρА  = ρВ

3) ρА  < ρВ

4) данных рисунка недостаточно для сравнения плотностей

А10-5.  Масса камня при взвешивании оказалась равной 100 г. Её плотность равна:

1) 0,4 кг/м3				2) 2,5 кг/м3

3) 4000 кг/м3				4) 2500 кг/м3

А10-6.  Что такое масса тела?

1) физическое явление			2) инертность тела

3) скорость тела				4) мера инертности тела

А10-7.  На фотографии показаны однородные тела одинаковой массы. Плотность...

1) всех тел одинакова

2) максимальна у тела, стоящего слева

3) максимальна у тела, стоящего справа

4) не может быть сравнена у тел, приведенных на фото

A10-8. Два куба из одинакового материала отличаются друг от друга по размеру в 2 раза. Массы кубов

1) совпадают						2) отличаются друг от друга в 2 раза

3) отличаются друг от друга в 4 раза		4) отличаются друг от друга в 8 раз